ТОМ 1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Раздел 2

Положение о размещении линейного объекта:

"Распределительный газопровод среднего и низкого давления с. Сухая Буйвола с ГРП № 11, с ГРП № 14, с ШРП № 1, назначение: Производственное. Площадь: общая протяженность (длина) 11413.85 м. Инвентарный номер: 20/296. Литер: ГС. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Петровский район, с. Сухая Буйвола, по ул. Красной, ул. Садовой, ул. Красноармейской, ул. Выездной, ул. Ключевой,

ул. Родниковой, ул. Зелёной, ул. Подгорной, ул. Юбилейной"

Код стройки 26397-20-1.

2.1. Общие положения

С целью реконструкции газопровода разрабатывается проект планировки территории линейного объекта: "Распределительный газопровод среднего и низкого давления с. Сухая Буйвола с ГРП № 11, с ГРП № 14, с ШРП № 1, назначение: Производственное. Площадь: общая протяженность (длина) 11413.85 м. Инвентарный номер: 20/296. Литер: ГС. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Петровский район, с. Сухая Буйвола, по ул. Красной, ул. Садовой, ул. Красноармейской, ул. Выездной, ул. Ключевой, ул. Родниковой, ул. Зелёной, ул. Подгорной, ул. Юбилейной" Код стройки 26397-20-1.

# Основными задачами проекта планировки являются:

# - установление границ зоны планируемого размещения линейных объектов.

2.2. Положение о размещении линейного объекта

Проектируемый газопровод низкого давления предназначен для газоснабжения жилых домов в с. Сухая Буйвола Ставропольского края.

Месторасположение проектируемого газопровода: Ставропольский край, Петровский район, с. Сухая Буйвола, по ул. Красной, ул. Садовой, ул. Красноармейской, ул. Выездной, ул. Ключевой, ул. Родниковой, ул. Зелёной, ул. Подгорной, ул. Юбилейной.

Проектируемый газопровод предлагается разместить в границах земель населенных пунктов. Сведения о земельных участках, на которых предполагается разместить объект представлены в проекте межевания территории.

Согласно правилам землепользования и застройки  трасса газопровода располагается в территориальных зонах:

-территории индивидуальной жилой застройки.

Красные линии для текущего объекта не устанавливаются, в связи с тем, что согласно п.п.11 п. 1 ст. 1 Градостроительного кодекса - красные линии устанавливаются под территории общего пользования, а именно под размещение объектов: площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары. Согласно Градостроительного кодекса данный объект относится к линейным объектам

# Перечень координат характерных точек зоны планируемого размещения линейного объекта представлен в таблица № 1

# Таблица № 1

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 490011.814 | 1397026.237 |
| 2 | 490010.268 | 1397057.460 |
| 3 | 490012.390 | 1397072.880 |
| 4 | 490025.469 | 1397110.042 |
| 5 | 490024.262 | 1397122.326 |
| 6 | 490022.769 | 1397122.178 |
| 7 | 490019.185 | 1397158.293 |
| 8 | 490019.951 | 1397178.307 |
| 9 | 490012.860 | 1397179.408 |
| 10 | 490012.299 | 1397176.145 |
| 11 | 490005.519 | 1397177.386 |
| 12 | 490000.888 | 1397177.749 |
| 13 | 489997.822 | 1397177.778 |
| 14 | 489997.991 | 1397178.764 |
| 15 | 489995.106 | 1397179.601 |
| 16 | 489978.653 | 1397183.720 |
| 17 | 489976.626 | 1397175.622 |
| 18 | 490002.466 | 1397169.153 |
| 19 | 490003.280 | 1397168.545 |
| 20 | 490005.012 | 1397167.064 |
| 21 | 490006.687 | 1397165.356 |
| 22 | 490007.991 | 1397163.600 |
| 23 | 490011.789 | 1397156.832 |
| 24 | 490012.802 | 1397153.299 |
| 25 | 490017.515 | 1397108.398 |
| 26 | 490005.624 | 1397073.844 |
| 27 | 490003.064 | 1397058.401 |
| 28 | 490004.674 | 1397025.883 |
| 29 | 490017.019 | 1396527.540 |
| 30 | 490017.827 | 1396519.330 |
| 31 | 490022.122 | 1396504.515 |
| 32 | 490028.156 | 1396491.124 |
| 33 | 490028.720 | 1396491.307 |
| 34 | 490035.561 | 1396476.583 |
| 35 | 490131.063 | 1396339.135 |
| 36 | 490120.587 | 1396331.857 |
| 37 | 490115.885 | 1396338.624 |
| 38 | 490121.487 | 1396342.516 |
| 39 | 490083.842 | 1396396.695 |
| 40 | 490078.240 | 1396392.803 |
| 41 | 490072.851 | 1396400.559 |
| 42 | 490078.453 | 1396404.452 |
| 43 | 490070.588 | 1396415.770 |
| 44 | 490066.443 | 1396412.890 |
| 45 | 490062.154 | 1396419.062 |
| 46 | 490066.300 | 1396421.942 |
| 47 | 490030.687 | 1396473.197 |
| 48 | 490015.893 | 1396505.080 |
| 49 | 490012.329 | 1396517.312 |
| 50 | 489997.045 | 1396513.758 |
| 51 | 489995.218 | 1396516.297 |
| 52 | 489974.524 | 1396501.405 |
| 53 | 489966.366 | 1396483.467 |
| 54 | 489963.956 | 1396483.131 |
| 55 | 489962.732 | 1396475.477 |
| 56 | 489960.558 | 1396470.696 |
| 57 | 489958.579 | 1396365.937 |
| 58 | 489959.396 | 1396342.108 |
| 59 | 489962.298 | 1396310.423 |
| 60 | 489970.378 | 1396240.203 |
| 61 | 489982.451 | 1396162.568 |
| 62 | 490003.834 | 1396143.782 |
| 63 | 489998.094 | 1396137.249 |
| 64 | 489975.293 | 1396156.531 |
| 65 | 489961.961 | 1396243.185 |
| 66 | 489952.875 | 1396324.965 |
| 67 | 489949.690 | 1396360.427 |
| 68 | 489951.487 | 1396467.511 |
| 69 | 489959.360 | 1396484.824 |
| 70 | 489964.157 | 1396492.321 |
| 71 | 489963.005 | 1396492.839 |
| 72 | 489969.141 | 1396506.329 |
| 73 | 489973.000 | 1396509.106 |
| 74 | 489974.250 | 1396507.368 |
| 75 | 490004.405 | 1396529.069 |
| 76 | 490006.266 | 1396526.482 |
| 77 | 489899.971 | 1395521.400 |
| 78 | 489881.998 | 1395535.613 |
| 79 | 489878.318 | 1395530.960 |
| 80 | 489881.166 | 1395528.708 |
| 81 | 489884.283 | 1395524.556 |
| 82 | 489887.478 | 1395522.030 |
| 83 | 489888.724 | 1395523.606 |
| 84 | 489896.718 | 1395517.286 |
| 85 | 489912.627 | 1395553.123 |
| 86 | 489904.407 | 1395549.908 |
| 87 | 489896.783 | 1395540.267 |
| 88 | 489890.508 | 1395545.229 |
| 89 | 489899.475 | 1395556.569 |
| 90 | 489909.713 | 1395560.573 |
| 91 | 489734.076 | 1395992.899 |
| 92 | 489732.587 | 1396007.681 |
| 93 | 489736.183 | 1396008.069 |
| 94 | 489735.504 | 1396014.371 |
| 95 | 489740.884 | 1396014.951 |
| 96 | 489743.644 | 1395989.535 |
| 97 | 489739.552 | 1395989.123 |
| 98 | 489738.925 | 1395992.435 |
| 99 | 489738.828 | 1395993.378 |
| 100 | 489724.208 | 1396388.612 |
| 101 | 489724.424 | 1396373.135 |
| 102 | 489718.830 | 1396373.046 |
| 103 | 489718.712 | 1396381.512 |
| 104 | 489717.883 | 1396381.501 |
| 105 | 489717.785 | 1396388.510 |
| 106 | 489744.321 | 1396384.923 |
| 107 | 489745.208 | 1396384.935 |
| 108 | 489745.139 | 1396389.937 |
| 109 | 489744.251 | 1396389.925 |
| 110 | 489744.128 | 1396398.800 |
| 111 | 489728.561 | 1396398.583 |
| 112 | 489728.700 | 1396388.584 |
| 113 | 489736.504 | 1396388.693 |
| 114 | 489736.641 | 1396378.784 |
| 115 | 489744.405 | 1396378.892 |

2.3. Планировочные и архитектурно-пространственные решения

В административном отношении объект: "Распределительный газопровод среднего и низкого давления с. Сухая Буйвола с ГРП № 11, с ГРП № 14, с ШРП № 1, назначение: Производственное. Площадь: общая протяженность (длина) 11413.85 м. Инвентарный номер: 20/296. Литер: ГС. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Петровский район, с. Сухая Буйвола, по ул. Красной, ул. Садовой, ул. Красноармейской, ул. Выездной, ул. Ключевой, ул. Родниковой, ул. Зелёной, ул. Подгорной, ул. Юбилейной" Код стройки 26397-20-1, проходит по землям: Ставропольский край, Петровский район, с. Сухая Буйвола, по ул. Красной, ул. Садовой, ул. Красноармейской, ул. Выездной, ул. Ключевой, ул. Родниковой, ул. Зелёной, ул. Подгорной, ул. Юбилейной

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Площадь территории в пределах границ зоны планируемого размещения линейных объектов, всего в том числе: | гектаров | 0,7159 га |
|  | На территории Петровской район п. Сухая Буйвола | гектаров | 0,7159 га |

Технико-экономические характеристики проектируемого газопровода

| Наименование | Потребность в трубе, м | Марка, ГОСТ | Кол. шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надзем. | подзем. | всего |  |  |  |
| ПЭ 100 (ЗП) ГАЗ SDR11 (160×14,6 | – | 12,5 | 12,5 | ТУ 22.21.21-059-73011750-2020 |  |  |
| ПЭ 100 (ЗП) ГАЗ SDR11 (110×10,0 | – | 5,0 | 5,0 | ТУ 22.21.21-059-73011750-2020 |  |  |
| ПЭ 100 (ЗП) ГАЗ SDR11 (90×8,2 | – | 80,2 | 80,2 | ТУ 22.21.21-059-73011750-2020 |  |  |
| (159×4,5 | – | 0,7 | 0,7 | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| (114×4,0 | – | 432,7 | 432,7 | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| (108×4,0 | 1,0 | 184,2 | 185,2 | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| (89×4,0 | 1,6 | - | 1,6 | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| (76×4,0 | 1,0 | - | 1,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| (57×4,0 | – | 222,3 | 222,3 | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| (40×3,5 | – | 6,8 | 5,3 | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| (32×3,0 | – | 98,8 | 98,8 | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| ЦВПС-Г 90х89 ПЭ 100 SDR11 | - | - | 15 | ТУ 4859-002-12981894-2013 | 5 | 2х1 м |
| ЦВПС-Г 110х108 ПЭ 100 SDR11 | - | - | 3 | ТУ 4859-002-12981894-2013 | 1 | 2х1 м |
| Строительная протяженность газопровода | 3,6 | 1043,2 | 1064,8 |  |  |  |
| Общая протяженность объекта по пикетам |  |  | 1049,2 |  |  |  |
| Прокладка Г1 (108×4,0 в футляре (225×20,5 открытым способом |  |  | 61,0 |  | 4 |  |
| Прокладка Г1 ПЭ 100 ГАЗ SDR11 (160×14,6 в футляре (315×28,6 закрытым способом |  |  | 4,6 |  | 1 |  |
| Прокладка Г1 ПЭ 100 ГАЗ SDR11 (90×8,2 в футляре (225×20,5 закрытым способом |  |  | 33,0 |  | 2 |  |
| Прокладка Г2 ПЭ 100 (ЗП) ГАЗ SDR11 (90×8,2 в футляре (225×20,5 открытым способом |  |  | 9,1 |  | 1 |  |
| Общее количество кранов в подземном исполнении: |  |  |  |  | 3 |  |
| БРОЕН БАЛЛОМАКС DN 100, PN 25 |  |  |  | КШГ 79.112.100.Б.1500 | 2 |  |
| БРОЕН БАЛЛОМАКС DN 50, PN 25 |  |  |  | КШГ 79.112.50.Б.1500 | 1 |  |
| Площадь земель, предоставляемых для строительства объекта во временное пользование |  |  |  |  |  | 0,7159 га |

Максимальный часовой расход газа принят – 1010 м3/ч., давление проектное – P=0,005 МПа.

2.4 Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого

размещения линейного объекта, подлежащих переносу (переустройству) из

зоны планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения линейного объекта. В связи с этим перечень координат характерных точек и чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, не формируется.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта

в границах зоны его планируемого размещения

Данный раздел не разрабатывался, в связи с их отсутствием предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения

2.6. Информация о необходимости осуществления

мероприятий по охране окружающей среды.

Планируемый линейный объект размещается на землях Петровского городского округа Ставропольского края в поселении Сухая Буйвола.

Охрана окружающей среды в зоне производства работ осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

Подрядная строительная организация должна обеспечить осуществление строительно-монтажных работ, исключающее:

- нанесение урона окружающей природной среде, приводящего к деградации земель,

обусловленного передвижением и размещением транспортных средств, средств механизации, складированием стройматериалов, размещением объектов инфраструктуры;

- засорение местности в виде строительных отходов на полосе отвода и в зоне возможных воздействий трубопроводов в целом;

- загрязнения окружающей среды.

Все работы должны проводиться только в пределах границ отвода территории под строительство. Запрещается проезд строительной техники вне дорог и специально оборудованных проездов.

Линейный объект не находится в границах особо охраняемых природных территорий.

Проектируемые инженерные коммуникации не пересекают зарегистрированных месторождений полезных ископаемых.

Проектируемый объект сооружается для газоснабжения населения.

Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную).

Производственный шум и вибрации отсутствуют. В связи с этим проведение воздухо-водоохранных мероприятий по снижению производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается.

Во время производства строительно-монтажных работ образуются отходы.

Отходы не токсичны.

Во время производства строительно-монтажных работ промышленные отходы не образуются.

После строительства инженерных коммуникаций земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть приведены в надлежащее состояние. Принятые проектные решения соответствуют существующему природоохранному законодательству, природные ресурсы используются рационально.

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

В связи с отсутствием возможного негативного воздействия при размещении линейного объекта не требуется осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Вскрытие подземных инженерных коммуникаций

Вскрытие коммуникаций производится только после уточнения их расположения шурфованием. К началу работ по рытью траншей должно быть получено письменное разрешение на право производства земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций, выданное организацией, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций.

Пересечения с существующими инженерными коммуникациями выполняются как открытым, так и закрытым (ННБ) способами. При пересечении коммуникаций открытым способом земляные работы в месте пересечения с подземными коммуникациями производятся вручную без применения ударных инструментов на расстоянии по 2 метра в каждую сторону от пересекаемой коммуникации в присутствии представителей от организации, эксплуатирующих данные коммуникации.

Места вскрытия ограждают и выставляют знаки, указывающие значение вскрытых коммуникаций. В ночное время эти места должны быть освещены.

После вскрытия коммуникаций (как и перед их засыпкой) представитель эксплуатационной организации должен осмотреть коммуникации и определить их техническое состояние. Вскрытые коммуникации, в случае необходимости, по указанию эксплуатирующих организаций должны быть подвешены или закреплены другим способом и защищены от повреждений; состояние подвесок и защитных устройств следует систематически проверять и приводить в порядок.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в

связи с размещением линейного объекта

Данный раздел не разрабатывался, в связи с его ненадобностью.

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

На планируемом объекте прогнозируются следующие чрезвычайные ситуации: пожар, вызванный коротким замыканием в системе электрических сетей и оборудования; аварии на инженерных сетях; иные возможные аварии, исходя из технологии работы объекта.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определены на основе имеющейся архивной информации ГУ МЧС России по РО. На проектируемой к застройке территории могут наблюдаться опасные природные явления: шквалистый ветер, ураганные ветры; сильные гололёдно-изморозевые отложения на проводах; значительное количество выпадение осадков за непродолжительный период времени (дождь, мокрый снег, дождь со снегом); гололед; град; грозы, пожары природные, наводнения и подтопления.

На проектируемой территории объекты гражданской обороны отсутствуют, размещение новых объектов не планируется. В непосредственной близости от проектируемого линейного объекта пожароопасных зданий и сооружений нет. Постоянного обслуживающего персонала на проектируемом объекте не предусматривается, следовательно, систем управления и оповещения ГО проектируемого объекта, в основе которых лежат средства связи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.03.93 г. № 178, не создается.

Оповещение бригад, осуществляющих периодический осмотр и обслуживание объекта, по сигналам ГО и управление ими по выполнению мероприятий ГО, осуществляется диспетчерской службой эксплуатирующей организации по имеющимся средствам мобильной связи.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемом линейном объекте могут являться:

- некачественное строительство;

- обрушение и повреждение сооружений и установок;

- механические повреждения;

- нарушение норм технологического режима;

- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.), которые могут стать причиной аварии.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС, дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Раздел 4. Пояснительная записка.

4.1. Описание природно-климатических условий территории.

4.1.1	Рельеф местности

Ставропольский край простирается от северного склона Кавказского хребта – на юге, до реки Маныч – на севере. Большая часть территории края приурочена к Предкавказской равнине, включающей в себя Ставропольскую возвышенность, юго-восточную часть Азово-Кубанской равнины и западную часть Терско-Кумской низменности.

Ставропольская возвышенность, расположенная в центральной части равнины, меридионально делит Предкавказье на западную и восточную часть и является Черноморско-Каспийским водоразделом.

Исследуемая территория расположена в непосредственной близости (с запада) магистрального канала БСК.

Территория села Сухая Буйвола расположена в восточной части Ставропольской возвышенности. На правом и левом берегу реки Сухая Буйвола.

Рельеф территории неоднороден. Отчетливо выделяются столовые возвышенности (Прикалаусские высоты) с платообразной поверхностью, бронированной пластами известняков и песчаников. Останцовые платообразные возвышенности расчленены широкими плоскодонными ложбинами, переходящими от обрыва останцов в глубокие балки их склонов. На пологих склонах развит ступенчатый структурный рельеф.

В геоморфологическом отношении исследуемая территория расположена в верховье балки Сухая Буйвола, где расположено одноименное село.

В административном отношении изучаемые участки расположены на территории села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края.

Абсолютные отметки поверхности земли участков работ (по скважинам) поварьируют от 289,50 до 326,00 м. Уклон рельефа 0,027.

Гидрографическая сеть района изысканий (село Сухая Буйвола) представлена рекой Сухая Буйвола. Река получает основное питание за счет атмосферных осадков и грунтового стока. Как и все степные реки, река Сухая Буйвола имеет один весенний паводок. Характерным для них является высыхание вод летом. Река настолько мелеет, что местами зарастает тростником и осокой.

4.1.2 Климатические условия

Ставропольский край расположен в зоне умеренно-континентального климата с ярко выраженной розой ветров восточного (зимой) и западного (летом) направлений.

Важнейшими факторами, влияющими на климатические условия территории, является система хребтов Большого Кавказа, близость незамерзающих Каспийского и Черного морей.

Как показывают многолетние наблюдения, на территории Ставропольского края возможно проявление опасных метеорологических, гидрологических и/или агрометеорологических явлений (заморозки, гололедные явления, сильный снег, метели, засуха, сильные ливни, град, сильный ветер, пыльные бури).

Климат района умеренно-континентальный. Согласно 131.13330.2018 район по климатическому районированию относится к – III Б.

Температура воздуха, её колебания и абсолютные значения во многом определяют климатические особенности территории.

В таблице 1.1 приведены средние и экстремальные значения температуры воздуха по месяцам и за год.

Таблица 1.1 — Средняя месячная, годовая, абсолютная максимальная и абсолютная минимальная температуры воздуха, °C (МС Светлоград)

| Температура, (С | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя месячная | -2,7 | -1,8 | 2,9 | 11,2 | 17,1 | 21,4 | 24,1 | 23,2 | 17,6 | 10,4 | 4,5 | -0,2 | 10,7 |
| Абсолютная максимальная | 18 | 21 | 28 | 37 | 35 | 40 | 41 | 42 | 37 | 34 | 29 | 21 | 42 |
| Абсолютная минимальная | -33 | -37 | -25 | -8 | -2 | 3 | 7 | 4 | -3 | -14 | -32 | -31 | -37 |

Среднегодовая температура воздуха 10,7 °C. Средняя максимальная температура самого теплого месяца — июля равна 24,1 °С. Средняя минимальная температура самого холодного месяца — января равна минус 2,7 °С.

Средняя температура за месяц довольно устойчивая, многолетняя амплитуда колебания ее не превышает 5 °С в летние месяцы. Зимой амплитуда несколько увеличивается и доходит до 8-10 °С.

Колебания суточной температуры довольно большие, от 7-9 °С в холодный период до 11-13 °С летом. Максимальная суточная амплитуда в любой месяц года может достигать 18-21 °С. Минимум температуры, как правило, приходится на 4-6 часов, максимум на 15-16 часов.

Многолетняя амплитуда колебания температуры воздуха достигает 75 °С (от 42 °С в июле до минус 33 °С в январе).

Сезоны года условно определяются датами устойчивого перехода температуры воздуха через 0 °C и 15 °C. Особенностью течения зимы в предгорьях Кавказа, где расположен исследуемый район, является ее неустойчивый характер. Практически во все зимы происходит непрестанная смена похолоданий с удерживающимся снежным покровом и оттепелей с полным сходом снега.

Наиболее вероятны морозы малой продолжительности, от 1 до 10 дней, но не более 20-30 дней. Средняя непрерывная продолжительность оттепелей обычно исчисляется в 4-10 дней, в теплые годы они могут наблюдаться в течение всей зимы. Максимальная температура воздуха при оттепелях может повышаться до 20 °С.

Весна — самый короткий сезон года. Уже в марте максимальная температура в дневные часы может достигать 28 °С. Последние заморозки могут отмечаться до середины мая.

Начало лета приходится на вторую декаду мая, продолжительность его составляет 142 дней. Осень начинается в третьей декаде сентября. Первые заморозки наиболее вероятны во 2 декаде октября, но в отдельные годы наблюдались уже в сентябре.

Продолжительность безморозного периода составляет 183 дня.

Нормативные глубины промерзания данного района представлены в Таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Нормативная глубина промерзания грунтов, м.

| Глины и суглинки | Супеси, пески мелкие и пылеватые | Пески гравелистые, крупные и средней крупности | Крупнообломочные грунты |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,50 | 0,61 | 0,65 | 0,74 |

Наибольшее значение суточного количества осадков – 91 мм. В зимний период осадки выпадают в виде снега. Максимальная высота снежного покрова за зиму – 54 см.

Средняя годовая скорость ветра – 1,8 м/сек. Наибольшая скорость ветра, ВП один раз в 50 лет – 430 м/сек.

Согласно СП 20.13330.2016 участок изысканий относится:

ко II снеговому району с нормативным значением веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли – 1,0 КПа/м2;

к IV району по давлению ветра – 0,48 КПа;

к III району по толщине стенки гололеда. Толщина стенки гололеда для данного района принимается равной 5 мм.

Площадные сооружения в районе проведения изысканий незначительные.

Район характеризуется прохождением линейных инженерных коммуникаций, таких как газопровод и линия связи.

Среди технических воздействий, влияющих на геологическую среду и на принятия инженерных решений, стоит выделить вибрационные и динамические нагрузки при работе автотранспорта.

Условия проведения работ – частично стесненные.

    - Инженерно–геологические условия

С поверхности вскрыты четвертичные современные техногенные и почвенные отложения. Мощность техногенных отложений 0,5 м. Мощность почвенных отложений 
0,1 м.

Описание разреза приводится снизу вверх; одновременно производится предварительное выделение инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

Неогеновые (миоцен) среднесарматские отложения (горизонт с типичной среднесарматской фауной) (N13S2tv):

Песок (ИГЭ-4) – серо-желтый, желтый, плотный, мелкий, с тонкими прослойками глины (мощностью до 0,02 м) и песчаника (мощностью до 0,005 м). Распространен повсеместно. Вскрытая мощность от 4,9 м до 6,5 м. Абсолютные отметки вскрытой подошвы слоя от 298,63 до 336,2 м.

Верхнечетвертичные-современные аллювиально-делювиальные отложения (аdQ III-IV):

Суглинок (ИГЭ-3) – желто-бурый, желтый, от тяжелого до легкого, в основном твердый, с пятнами окислов железа и марганца, с включениями карбонатов, местами с единичными включениями гравия. Распространен локально. Вскрытая мощность от 4,5 м до 6,4 м. Абсолютные отметки подошвы слоя от 284,5 м до 291,0 м.

Современные почвенные отложения (е Q IV):

Почва (ИГЭ-2) представлена суглинком темно-бурым, легким, местами близким к супеси, с корнями травянистых растений. Распространена локально. Вскрытая мощность 0,1 м. Абсолютные отметки подошвы слоя от 297,41 м до 341,82 м.

Современные техногенные отложения (t Q IV):

Техногенный (насыпной) грунт (ИГЭ-1) – представлен в суглинком гравелистым, твердым, легким, включения гравия до 45%, местами с остатками строительного мусора. Распространен повсеместно. Вскрытая мощность 0,5 м. Абсолютные отметки подошвы слоя – от 289,0 м до 325,5 м.

    - Гидрогеологические условия

На исследуемой территории можно выделить два водоносных горизонта: водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных аллювиально-делювиальных отложений и водоносный горизонт среднесарматских отложений.

Грунтовые воды на исследуемой территории села Сухая Буйвола приурочены в основном к водоносному горизонту среднесарматских отложений. Горизонт безнапорный, малодебитный (удельные дебиты не превышают 0,8-1,5 л/сек), хорошо дренирует, о чем свидетельствуют многочисленные родники и высачивания на склонах балок Сухая Буйвола. Воды пресные, гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые. Некоторые родники каптированы и используются для водоснабжения села.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных аллювиально-делювиальных отложений, имеет локальное распространение (в пойме балки). Воды минерализованные и среднеминерализованные, сульфатно-гидрокарбонатно-магниевые. Залегают на глубине 0-4 м. Воды низкого качества, дебиты скважин невелики и не превышают 0,5-1,5 л/с.

Региональным водоупором на исследуемой территории служат глины среднего сармата, а локальным (местным) армавирские глины, если таковые присутствуют.

Коэффициенты фильтрации приведены по материалам изысканий прошлых лет и составляет: для глин и суглинков 0,27 м/сут; водопроницаемость 0,30 м/сут; недостаток насыщения 0,04; водоотдача 0,03; для песков с прослойками глин и песчаников 0,95 м/сут; недостаток насыщения 0,13; водоотдача 0,13; для коренных глин коэффициент фильтрации практически равен нулю (водоупор).

На изучаемой территории настоящими изысканиями, на пройденную глубину бурения до 5,0-7,0 м, грунтовые воды не вскрыты.

На изучаемой территории настоящими изысканиями, на пройденную глубину бурения до 5,0-7,0 м, грунтовые воды не вскрыты.

    - Опасные природные процессы

На исследуемых участках территории села Сухая Буйвола из геологических и инженерно-геологических процессов, отрицательно влияющие на условия строительства (реконструкцию) и эксплуатацию сооружений отмечаются такие как: овражная эрозия склонов, дефляция почвы.

Согласно СП 14.13330.2018 Приложение А, с учетом средних грунтовых условий (II категория по сейсмическим свойствам), сейсмичность участка исследований оценивается по карте ОСР-2015 - А и составляет 6 баллов.

В соответствии с СП 11-103-97 (Приложения Б, В), при проектировании к опасным относятся гидрометеорологические процессы и явления, достигающие следующих критериев:

Таблица 1.3 — Перечень опасных гидрометеорологических процессов и явлений

| Процессы, явления процесса, явления | Вид и характер воздействия процесса, явления | Область распространения | Оценка воздействия на проектируемы объект |
| --- | --- | --- | --- |
| Наводнение (затопление) | Затопление сооружений, располагаемых в зоне воздействия процесса | Дно речных долин, прибрежная зона водохранилищ, озер и морей | Не угрожает |
| Цунами | Затопление прибрежной зоны морей и динамическое воздействие на сооружения, расположенные в пределах распространения этого процесса | Прибрежная зона открытых морей, прилегающих к океаническому ложу с активной сейсмичностью | --- |
| Ураганные ветры, смерчи | Динамическое воздействие на сооружения, достигающее разрушительной силы в зоне действия процесса | Ограниченная по фронту простирающаяся в направлении траектории движения процесса | Угрожает |
| Снежные лавины | Движение по склону снежных масс, сопровождаемое динамическим давлением снега и ударной воздушной волной, действующими на все сооружение | Направление схода снежной лавины | Не угрожает |
| Снежные заносы | Большие отложения снежного покрова, затрудняющие нормальное функционирование предприятий, транспорта | Зона действия метеорологического явления | Не угрожает |
| Гололед | Утяжеление конструкций сооружения вследствие их покрытия льдом, изморозью | Отдельные природные зоны с различными показателями процесса | Не угрожает |
| Селевые потоки | Динамическое воздействие селевого потока на все виды сооружений, размыв русла в зоне его транспорта и отложение материала в пределах конуса выноса | Речные долины селеносных рек и временных водотоков | Не угрожает |
| Русловой процесс | Аккумулятивно-эрозионное воздействие на дно, берега русла и пойму реки, нарушающее устойчивость или нормальные условия эксплуатации размещаемых здесь сооружений | Русло, пойма реки и прилегающая к ним территория | Не угрожает |
| Переработка берегов рек, озер, водохранилищ, абразия морских берегов | Эрозионное воздействие на берег с последующим его отступлением и разрушением размещаемых сооружений | Прибрежные зоны рек, озер, водохранилищ | Не угрожает |

Таблица 1.4 — Критерии учета опасных гидрометеорологических процессов и явлений при проектировании

| Процессы, явления | Количественные показатели проявления процессов и явлений | Оценка превышения критериев применительно к объекту проектирования |
| --- | --- | --- |
| Наводнение | Затопление на глубину более 1,0 м при скорости течения воды более 0,7 м/с | Не угрожает |
| Ветер | Скорость более 30 м/с, для побережий морей более 35 м/с, при порывах более 40 м/с | Угрожает превышением. |
| Дождь | Слой осадков более 30 мм за 12 часов и менее в селевых и ливнеопасных районах. Более 50 мм за 12 часов и менее на остальной территории 100 мм за 2 суток и менее, 150 мм за 4 суток и менее, 250 мм за 9 суток и менее, 400 мм за 14 суток и менее | Угрожает превышением. |
| Ливень | Слой осадков более 30 мм за 1 ч и менее | Угрожает превышением. |
| Гололед | Отложение льда на проводах толщиной стенки более 25 мм | Не урожает |
| Селевые потоки | Угрожающие населению и объектам народного хозяйства | Не угрожает. |
| Снежные лавины | То же | Не угрожает. |
| Смерч | Любые | Не угрожает. |

Достоверных сведений о прохождении смерчей над участком изысканий нет. Согласно «Справочнику по опасным природным явлениям в республиках, краях и областях Российской Федерации» изучаемая территория характеризуется отсутствием лавин и селей.

Участок производства работ расположен в районах с сильными ветрами, сильными ливнями, сильными дождями.

4.2. Обоснование определения границ зон

планируемого размещения линейного объекта.

4.2.1. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

Для определения мест размещения линейного объекта: "Распределительный газопровод среднего и низкого давления с. Сухая Буйвола с ГРП № 11, с ГРП № 14, с ШРП № 1, назначение: Производственное. Площадь: общая протяженность (длина) 11413.85 м. Инвентарный номер: 20/296. Литер: ГС. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Петровский район, с. Сухая Буйвола, по ул. Красной, ул. Садовой, ул. Красноармейской, ул. Выездной, ул. Ключевой, ул. Родниковой, ул. Зелёной, ул. Подгорной, ул. Юбилейной" Код стройки 26397-20-1, в соответствии со статьей 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовлен проект планировки территории и проект межевания.

Трасса прохождения газопровода была принята в соответствии следующих документов:

1. Генеральный план Петровского района Ставропольского края. Карта функциональных зон п. Сухая Буйвола.

2.Правила землепользования и застройки п. Сухая Буйвола, Петровского района Ставропольского края.

3. Технические условия на присоединение

4. Градостроительный кодекс РФ, от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017).

5. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс»

6. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

8. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации», принятый постановлением Госстроя России от 6 апреля 1998 г. № 18-30 и введен в действие с 1 июля 1998 г.;

9. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. №780 и введен в действие с 20 мая 2011 г.;

10. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», утвержденный Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 275 и введен в действие с 1 января 2013 г.;

11. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. №32;

12. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» №540 (ред. от 30.09.2015 г.)

13. Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки. Согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003) в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

14. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. N 820 и введен в действие с 20 мая 2011 г.

15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением от 25 сентября 2007 года N 74, выданное Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

Проект предназначен для упорядочения условий развития территории, осуществляемых путем подготовки  и реализации решений документации по планировке территории, содержащей характеристики и параметры планируемого развития территории, а также фиксированные границы регулирования землепользования и застройки.

Проект планировки территории размещения линейного объекта: "Распределительный газопровод среднего и низкого давления с. Сухая Буйвола с ГРП № 11, с ГРП № 14, с ШРП № 1, назначение: Производственное. Площадь: общая протяженность (длина) 11413.85 м. Инвентарный номер: 20/296. Литер: ГС. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Петровский район, с. Сухая Буйвола, по ул. Красной, ул. Садовой, ул. Красноармейской, ул. Выездной, ул. Ключевой, ул. Родниковой, ул. Зелёной, ул. Подгорной, ул. Юбилейной" Код стройки 26397-20-1 разработан обществом с ограниченной ответственностью «ДагестанКадастрСъемка» на основании договора №2021/М3-СУБ-3 от 28.10.2021г. с ООО «ОСК-Центр»

4.2.2. Обоснование параметров линейного объекта на планируемой территории

Наименование объекта: "Распределительный газопровод среднего и низкого давления с. Сухая Буйвола с ГРП № 11, с ГРП № 14, с ШРП № 1, назначение: Производственное. Площадь: общая протяженность (длина) 11413.85 м. Инвентарный номер: 20/296. Литер: ГС. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Петровский район, с. Сухая Буйвола, по ул. Красной, ул. Садовой, ул. Красноармейской, ул. Выездной, ул. Ключевой, ул. Родниковой, ул. Зелёной, ул. Подгорной, ул. Юбилейной" Код стройки 26397-20-1.

Проектируемый газопровод низкого давления предназначен для газоснабжения жилых домов в с. Сухая Буйвола Ставропольского края.

Месторасположение проектируемого газопровода: Ставропольский край, Петровский район, с. Сухая Буйвола, по ул. Красной, ул. Садовой, ул. Красноармейской, ул. Выездной, ул. Ключевой, ул. Родниковой, ул. Зелёной, ул. Подгорной, ул. Юбилейной

Подключение проектируемого газопровода низкого давления P ≤ 0,005 МПа Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91 в изоляции «усиленного типа» по ГОСТ 9.602-2016 (участок 1) по ул. Садовая предусмотрено в существующий подземный газопровод низкого давления Г1 Ø108 у дома №8 крутоизогнутым отводом П 90-108х4,0 ГОСТ 17375-2001. Установка заглушки Ø108х4,0 у ж.д. №3.

Подключение проектируемого газопровода низкого давления P ≤ 0,005 МПа Ø114х4,0 ГОСТ 10704-91 в изоляции «усиленного типа» по ГОСТ 9.602-2016 (участок 2) по ул. Садовая предусмотрено в существующий подземный газопровод низкого давления Г1 Ø114 у дома №71 крутоизогнутым отводом П 90-114х4,0 ГОСТ 17375-2001 и в существующий подземный газопровод Г1 Ø114 у дома №2 крутоизогнутым отводом П 90-114х4,0 ГОСТ 17375-2001;

Подключение проектируемого газопровода низкого давления P ≤ 0,005 МПа Ø57х4,0 ГОСТ 10704-91 в изоляции «усиленного типа» по ГОСТ 9.602-2016 (участок 3) по ул. Родниковая предусмотрено в проектируемый подземный газопровод низкого давления Г1 Ø114х4,0 в районе дома №71 тавровой врезкой и в существующий подземный газопровод Г1 Ø57 у дома №8 крутоизогнутым отводом П 90-57х4,0 ГОСТ 17375-2001;

Подключение проектируемого газопровода низкого давления P ≤ 0,005 МПа ПЭ 100 ГАЗ SDR11 90х8,2 ТУ 22.21.21-059-73011750-2020 (участок 4) на пересечении ул. Красной предусмотрено в существующий надземный газопровод низкого давления Г1 Ø76 крутоизогнутым отводом П 90-76х4,0 ГОСТ 17375-2001, с установкой перехода 89х6,0-76х5,0 и устройством ЦВПС-Г 90х89 ПЭ 100 SDR11 в районе дома №132, а так же в существующий надземный газопровод Г1 Ø76 у дома №183 крутоизогнутым отводом П 90-76х4,0 ГОСТ 17375-2001, с установкой перехода 89х6,0-76х5,0 и устройством ЦВПС-Г 90х89 ПЭ 100 SDR11;

Подключение проектируемого газопровода низкого давления P ≤ 0,005 МПа ПЭ 100 ГАЗ SDR11 90х8,2 ТУ 22.21.21-059-73011750-2020 (участок 5) на пересечение съезда с ул. Красной предусмотрено в существующий надземный газопровод низкого давления Г1 Ø89 в районе дома №108 крутоизогнутым отводом П 90-89х4,0 ГОСТ 17375-2001, с устройством ЦВПС-Г 90х89 ПЭ 100 SDR11 и в существующий надземный газопровод Г1 Ø89 в районе дома №106 крутоизогнутым отводом П 90-89х4,0 ГОСТ 17375-2001, с устройством ЦВПС-Г 90х89 ПЭ 100 SDR11;

Подключение проектируемого газопровода низкого давления P ≤ 0,005 МПа ПЭ 100 ГАЗ SDR11 90х8,2, 160х14,6 ТУ 22.21.21-059-73011750-2020 (участок 6) по ул. Красной предусмотрено в существующий подземный газопровод низкого давления Г1 Ø159 в районе дома №115 крутоизогнутым отводом П 90-108х4,0 ГОСТ 17375-2001 и в существующий надземный газопровод Г1 Ø89 крутоизогнутым отводом П 90-89х4,0 ГОСТ 17375-2001, с устройством ЦВПС-Г 90х89 ПЭ 100 SDR11;

Подключение проектируемого газопровода низкого давления P ≤ 0,005 МПа ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110х10,0 ТУ 22.21.21-059-73011750-2020 (участок 7) по ул. Красной предусмотрено в проектируемый подземный газопровод низкого давления Г1 Ø160 в районе дома №88 тройником и в существующий надземный газопровод Г1 Ø114 крутоизогнутым отводом П 90-114х5,0 ГОСТ 17375-2001, с устройством ЦВПС-Г 110х108 ПЭ 100 SDR11.

Транспортируемая среда – природный газ по ГОСТ 5542–2014.

Максимальный часовой расход газа принят – 1010 м3/ч., давление проектное – P=0,005 МПа.

Технико-экономические характеристики проектируемого газопровода приведены 
в таблице 1.

Таблица 2 – Технико-экономические характеристики проектируемого газопровода

| Наименование | Потребность в трубе, м | Марка, ГОСТ | Кол. шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надзем. | подзем. | всего |  |  |  |
| ПЭ 100 (ЗП) ГАЗ SDR11 (160×14,6 | – | 12,5 | 12,5 | ТУ 22.21.21-059-73011750-2020 |  |  |
| ПЭ 100 (ЗП) ГАЗ SDR11 (110×10,0 | – | 5,0 | 5,0 | ТУ 22.21.21-059-73011750-2020 |  |  |
| ПЭ 100 (ЗП) ГАЗ SDR11 (90×8,2 | – | 80,2 | 80,2 | ТУ 22.21.21-059-73011750-2020 |  |  |
| (159×4,5 | – | 0,7 | 0,7 | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| (114×4,0 | – | 432,7 | 432,7 | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| (108×4,0 | 1,0 | 184,2 | 185,2 | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| (89×4,0 | 1,6 | - | 1,6 | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| (76×4,0 | 1,0 | - | 1,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| (57×4,0 | – | 222,3 | 222,3 | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| (40×3,5 | – | 6,8 | 5,3 | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| (32×3,0 | – | 98,8 | 98,8 | ГОСТ 10704-91 |  |  |
| ЦВПС-Г 90х89 ПЭ 100 SDR11 | - | - | 15 | ТУ 4859-002-12981894-2013 | 5 | 2х1 м |
| ЦВПС-Г 110х108 ПЭ 100 SDR11 | - | - | 3 | ТУ 4859-002-12981894-2013 | 1 | 2х1 м |
| Строительная протяженность газопровода | 3,6 | 1043,2 | 1064,8 |  |  |  |
| Общая протяженность объекта по пикетам |  |  | 1049,2 |  |  |  |
| Прокладка Г1 (108×4,0 в футляре (225×20,5 открытым способом |  |  | 61,0 |  | 4 |  |
| Прокладка Г1 ПЭ 100 ГАЗ SDR11 (160×14,6 в футляре (315×28,6 закрытым способом |  |  | 4,6 |  | 1 |  |
| Прокладка Г1 ПЭ 100 ГАЗ SDR11 (90×8,2 в футляре (225×20,5 закрытым способом |  |  | 33,0 |  | 2 |  |
| Прокладка Г2 ПЭ 100 (ЗП) ГАЗ SDR11 (90×8,2 в футляре (225×20,5 открытым способом |  |  | 9,1 |  | 1 |  |
| Общее количество кранов в подземном исполнении: |  |  |  |  | 3 |  |
| БРОЕН БАЛЛОМАКС DN 100, PN 25 |  |  |  | КШГ 79.112.100.Б.1500 | 2 |  |
| БРОЕН БАЛЛОМАКС DN 50, PN 25 |  |  |  | КШГ 79.112.50.Б.1500 | 1 |  |
| Площадь земель, предоставляемых для строительства объекта во временное пользование |  |  |  |  |  | 0,7159 га |

При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию наиболее оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы.

Трасса газопровода проходит по землям населенных пунктов, параллельно и с пересечением линий электропередач и инженерных коммуникаций.

Площадь земель краткосрочной аренды для производства работ по строительству составляет 0,7222 га, в том числе ВЗиС - 0,005 га.

В состав площади краткосрочной аренды входят:

- строительные площадки и временные проезды техники;

- траншеи и котлованы для прокладки трубопровода;

- площадка временных зданий и сооружений (ВЗиС), площадки под размещение строительных материалов и оборудования.

Объезды строительной техники предусмотрены по существующей улично-дорожной сети населенного пункта.

Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта и обеспечивающие его функционирование - не проектируются.

4.2.3. Обоснование размещения линейного объекта

с учетом особых условий использования территорий и

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 1 ГрК РФ зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 в целях обеспечения сохранности газораспределительных сетей, а также предотвращения аварий при их эксплуатации, должен быть установлен следующий порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей:

1. вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода.

2. вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов.

Хозяйственная деятельность, производство работ, ограничения (обременения) на использование земельных участков в охранной зоне газопроводов, устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей».

По трассе проектируемого объекта отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод: свалки, поля ассенизации, поля фильтрации, поля орошения, кладбища, а также уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.

Трасса проектируемого линейного газопровода проходит по территории охранной зоны реки Сухая Буйвола

Согласно п.4 и 5 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой, то есть 50 метров. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Длина реки Сухая Буйвола составляет 110 км, следовательно, водоохранная зона реки составляет в размере двести метров.

В соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы главы 6 Федерального закона от 03 июня 2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» в границах водоохранных зон запрещено:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В соответствии с письмом Управления государственной охраны ОКН по Ставропольскому краю №06–11/06-10/3511 от 19.05.2022 и с письмом Администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 3231 от 26.05.2022, на территории проектируемого линейного объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения на территории объекта отсутствуют.

Скотомогильники, места захоронения трупов сибиреязвенных животных и биотермические ямы отсутствуют.

4.2.4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, проведение мероприятий

по гражданской обороне и пожарной безопасности.

Общие рекомендации по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по ГО на территории проектируемого объекта: "Распределительный газопровод среднего и низкого давления с. Сухая Буйвола с ГРП № 11, с ГРП № 14, с ШРП № 1, назначение: Производственное. Площадь: общая протяженность (длина) 11413.85 м. Инвентарный номер: 20/296. Литер: ГС. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Петровский район, с. Сухая Буйвола, по ул. Красной, ул. Садовой, ул. Красноармейской, ул. Выездной, ул. Ключевой, ул. Родниковой, ул. Зелёной, ул. Подгорной, ул. Юбилейной" Код стройки 26397-20-1.

Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера

- снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле - и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.

Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной сети. На производственных площадях, как дополнение, должны быть установлены громкоговорители. Для оповещения работающих смен и населения, кроме телефонной связи, необходимо предусмотреть использование наружных сирен.

Следует установить точки проводного радиовещания или кабельного телевидения в диспетчерских пунктах или помещениях дежурных всех учреждений и организаций с численностью, работающих более 50 человек.

Общие рекомендации по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов является вопросом местного значения поселения.

Для реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области обеспечения пожарной безопасности, органы местного самоуправления городских поселений, в части организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять контроль за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий.

4.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения

линейных объектов.

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения линейного объекта. В связи с этим перечень координат характерных точек и чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, не формируется.

4.4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства,

входящих в состав линейных объектов.

Данный раздел не разрабатывался, в связи с их отсутствием предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения.

4.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Трасса проектируемого газопровода пересекает автомобильные дороги (таблица 3.1),  воздушные линии электропередач (таблица 3.2), подземные сети инженерно-технического обеспечения (таблица 3.3). Примыкания, инженерные коммуникации, подлежащие переустройству, отсутствуют.

Таблица 3.1 – Ведомость пересечений с автомобильными дорогами

| № п/п | ПК пересе-чения с осью | Наименование, место пересечения (км по дороге) | Категория дороги | Вид покры-тия | Ширина земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м | Угол пересе-чения | Владелец | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ПК0+79,7 – ПК0+97,7 | - | - | А | - | 14,6 | 106° | - | Уч-к 1 открытым способом |
| 2 | ПК0+10,0 – ПК0+14,2 | - | - | Щ | - | 4,2 | 90° | - | Уч-к 2 открытым способом |
| 3 | 1-1ПК0+1,0 – 11ПК0+4,2 | - | - | Щ | - | 3,2 | 90° | - | Уч-к 2 открытым способом |
| 4 | ПК0+10,1 – ПК0+14,6 | ул. Красная | - | А | - | 4,5 | 90° | - | Уч-к 4 Закрытым способом |
| 5 | ПК0+10,4 – ПК0+16,3 | - | 4- | Щ | - | 5,9 | 57° | - | Уч-к 5 открытым способом |
| 4 | 1ПК0+20,2 – 1ПК0+25,9 | ул. Красная | - | А | - | 5,7 | 90° | - | Уч-к 6 закрытым способом |

Таблица 2.2  – Ведомость пересечений с линиями электропередач

| № п/п | ПК | Наименование коммуникации | Владелец коммуникации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок 1 |
| 1 | ПК0+37,5 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 2 | ПК0+68,5 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 3 | ПК0+92,6 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 4 | ПК0+97,8 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 5 | ПК1+1,0 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 6 | ПК1+38,5 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 7 | ПК1+69,7 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| Участок 2 |
| 8 | ПК0+8,9 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 9 | ПК0+48,9 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 10 | ПК0+71,8 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 11 | ПК1+16,1 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 12 | ПК1+17,9 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 13 | ПК1+50,1 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 14 | ПК1+53,0 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 15 | ПК1+79,3 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 16 | ПК1+82,5 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 17 | ПК1+83,8 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 18 | ПК2+47,4 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 19 | ПК2+49,3 | линия связи |  | открытым способом |
| 20 | ПК2+49,7 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 21 | ПК2+82,2 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 22 | ПК2+86,7 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 23 | ПК3+13,2 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 24 | ПК3+41,7 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 25 | ПК3+65,0 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 26 | ПК3+68,4 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 27 | ПК3+89,9 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 28 | ПК3+93,6 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 29 | 1-1ПК0+6,0 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| Участок 3 |
| 30 | 1ПК0+6,8 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 31 | 1ПК0+36,3 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 32 | 1ПК1+14,4 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 33 | 1ПК2+19,0 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 34 | 2-7ПК0+2,9 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |
| 35 | 2-9ПК0+1,3 | ЛЭП 0.4 кВ |  | открытым способом |

Таблица 2.3  – Ведомость пересечений с подземными сетями инженерно-технического обеспечения

| № п/п | Наименование коммуникации | Владелец коммуникации | Пикет | Глубина заложения, м | Диаметр, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Участок 1 |
| 1 | газопр. ст. дем. |  | ПК0+6,9 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 2 | газопр. ст. дем. |  | ПК0+37,0 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 3 | газопр. ст. дем. |  | ПК0+63,5 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 4 | газопр. ст. с.д. |  | ПК0+92,2 | 1,0 | 89 | открытым способом |
| 5 | газопр. ст. дем. |  | ПК1+34,2 | 1,0 | 108 | открытым способом |
| 6 | водопр. ПЭ |  | 3ПК0+1,2 | 1,4 | 50 | открытым способом |
| 7 | газопр. ст. дем. |  | 8ПК0+5,1 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| Участок 2 |
| 8 | водопр. ПЭ |  | ПК0+12,3 | 1,0 | 50 | открытым способом |
| 9 | газопр. ст. дем. |  | ПК0+51,5 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 10 | водопр. ПЭ |  | ПК0+60,9 | 1,0 | 50 | открытым способом |
| 11 | водопр. ПЭ |  | ПК0+60,9 | 1,0 | 50 | открытым способом |
| 12 | газопр. ст. дем. |  | ПК0+69,2 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 13 | водопр. ст. |  | ПК0+72,6 | 1,1 | 40 | открытым способом |
| 14 | газопр. ст. дем. |  | ПК1+4,3 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 15 | водопр. ПЭ |  | ПК1+36,2 | 1,0 | 50 | открытым способом |
| 16 | газопр. ст. дем. |  | ПК1+45,9 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 17 | газопр. ст. дем. |  | ПК1+73,8 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 18 | водопр. ПЭ |  | ПК1+85,1 | 1,0 | 50 | открытым способом |
| 19 | газопр. ст. дем. |  | ПК1+96,0 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 20 | водопр. ПЭ |  | ПК2+14,4 | 1,0 | 50 | открытым способом |
| 21 | газопр. ст. дем. |  | ПК2+15,9 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 22 | газопр. ст. дем. |  | ПК2+40,2 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 23 | водопр. ПЭ |  | ПК2+48,4 | 1,0 | 50 | открытым способом |
| 24 | газопр. ст. дем. |  | ПК2+64,7 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 25 | водопр. ПЭ |  | ПК2+71,8 | 1,0 | 50 | открытым способом |
| 26 | водопр. ПЭ |  | ПК2+83,4 | 1,0 | 50 | открытым способом |
| 27 | газопр. ст. дем. |  | ПК2+89,6 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 28 | водопр. ПЭ |  | ПК3+11,2 | 1,0 | 50 | открытым способом |
| 29 | газопр. ст. дем. |  | ПК3+22,4 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 30 | водопр. ПЭ |  | ПК3+41,9 | 1,0 | 50 | открытым способом |
| 31 | газопр. ст. дем. |  | ПК3+42,7 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 32 | водопр. ПЭ |  | ПК3+58,5 | 1,0 | 50 | открытым способом |
| 33 | газопр. ст. дем. |  | ПК3+59,4 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 34 | канализация ст. |  | ПК3+89,1 | 0,8 | 100 | открытым способом |
| 35 | водопр. ПЭ |  | 1-1ПК0+2,4 | 1,0 | 50 | открытым способом |
| 36 | газопр. ст. дем. |  | 1-1ПК0+5,8 | 1,0 | 114 | открытым способом |
| Участок 3 |
| 37 | газопр. ст. дем. |  | ПК0+1,0 | 1,0 | 114 | открытым способом |
| 38 | газопр. ст. дем. |  | ПК0+21,9 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 39 | газопр. ст. дем. |  | ПК0+35,4 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 40 | газопр. ст. дем. |  | ПК0+48,2 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 41 | газопр. ст. дем. |  | ПК0+58,9 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 42 | газопр. ст. дем. |  | ПК0+78,4 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 43 | газопр. ст. дем. |  | ПК0+88,1 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 44 | газопр. ст. дем. |  | ПК1+20,3 | 1,0 | 32 | открытым способом |
| 45 | газопр. ст. дем. |  | 2-7ПК0+4,5 | 1,0 | 57 | открытым способом |
| 46 | газопр. ст. дем. |  | 2-9ПК0+6,1 | 1,0 | 57 | открытым способом |
| Участок 4 |
| 47 | водопр. асб. |  | ПК0+7,5 | 1,0 | 250 | открытым способом |
| 48 | каб.связи |  | ПК0+9,4 | 0,8 | - | открытым способом |
| Участок 6 |
| 49 | каб.связи |  | 1ПК0+2,6 | 0,8 | - | открытым способом |
| 50 | водопр. ПЭ |  | 1ПК0+3,7 | 1,0 | 25 | открытым способом |
| 51 | газопр. ст. дем. |  | 1ПК0+11,7 | 0,8 | 114 | открытым способом |
| 52 | водопр. ПЭ |  | 1ПК0+18,8 | 1,0 | 25 | открытым способом |
| 53 | каб.связи |  | 1ПК0+19,8 | 0,8 | - | открытым способом |
| 54 | газопр. ст. дем |  | 1ПК0+24,5 | 0,8 | 89 | открытым способом |

4.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Данный раздел не разрабатывался, в связи с отсутствием пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

4.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого

размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами

(в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Данный раздел не разрабатывался, в связи с отсутствием пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

*Примечание: в графической части материалов по обоснованию документации по планировке территории, чертеж проекта планировки включает в себя схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории, схема границ территорий объектов культурного наследия, схему границ зон с особыми условиями использования территорий, схему конструктивных и планировочных решений, а также выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 №564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов"

ТОМ 3

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межевания территории размещения линейного объекта:

"Распределительный газопровод среднего и низкого давления с. Сухая Буйвола с ГРП № 11, с ГРП № 14, с ШРП № 1, назначение: Производственное. Площадь: общая протяженность (длина) 11413.85 м. Инвентарный номер: 20/296. Литер: ГС. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Петровский район, с. Сухая Буйвола, по ул. Красной, ул. Садовой, ул. Красноармейской, ул. Выездной, ул. Ключевой, ул. Родниковой, ул. Зелёной, ул. Подгорной, ул. Юбилейной" Код стройки 26397-20-1.

1. Общие положения

Разработка проекта межевания территории выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019г.)  (далее – ГрК РФ) на основании договора на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях реконструкции линейного: "Распределительный газопровод среднего и низкого давления с. Сухая Буйвола с ГРП № 11, с ГРП № 14, с ШРП № 1, назначение: Производственное. Площадь: общая протяженность (длина) 11413.85 м. Инвентарный номер: 20/296. Литер: ГС. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Петровский район, с. Сухая Буйвола, по ул. Красной, ул. Садовой, ул. Красноармейской, ул. Выездной, ул. Ключевой, ул. Родниковой, ул. Зелёной, ул. Подгорной, ул. Юбилейной" Код стройки 26397-20-1.

Согласно ст. 43 ГрК РФ подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Проект межевания выполнен: Ставропольский край, Петровский район, с. Сухая Буйвола, по ул. Красной, ул. Садовой, ул. Красноармейской, ул. Выездной, ул. Ключевой, ул. Родниковой, ул. Зелёной, ул. Подгорной, ул. Юбилейной.           Подготовка проекта межевания территории осуществляется, для определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. Был проведен анализ полученных кадастровых планов территорий и кадастровых выписок ФГБУ «ФКП Росреестра». Полоса отвода проектируемого газопровода проходит по землям населенных пунктов.

Общая площадь полосы отвода для организации строительства объекта: "Распределительный газопровод среднего и низкого давления с. Сухая Буйвола с ГРП № 11, с ГРП № 14, с ШРП № 1, назначение: Производственное. Площадь: общая протяженность (длина) 11413.85 м. Инвентарный номер: 20/296. Литер: ГС. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Петровский район, с. Сухая Буйвола, по ул. Красной, ул. Садовой, ул. Красноармейской, ул. Выездной, ул. Ключевой, ул. Родниковой, ул. Зелёной, ул. Подгорной, ул. Юбилейной" Код стройки 26397-20-1 – 0,7159 гектара, в том числе под площадку для временных зданий и сооружений 0,005 га.

Границы земельных участков для размещения объектов, входящих в инфраструктуру линейного объекта, подлежат уточнению и координированию после завершения строительства объекта по результатам исполнительной съемки с последующим внесением изменений в проект межевания территории на этапе ввода объекта в эксплуатацию.

Каталог координат поворотных точек границ общей полосы отвода для организации строительства линейного объекта приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 490011.814 | 1397026.237 |
| 2 | 490010.268 | 1397057.460 |
| 3 | 490012.390 | 1397072.880 |
| 4 | 490025.469 | 1397110.042 |
| 5 | 490024.262 | 1397122.326 |
| 6 | 490022.769 | 1397122.178 |
| 7 | 490019.185 | 1397158.293 |
| 8 | 490019.951 | 1397178.307 |
| 9 | 490012.860 | 1397179.408 |
| 10 | 490012.299 | 1397176.145 |
| 11 | 490005.519 | 1397177.386 |
| 12 | 490000.888 | 1397177.749 |
| 13 | 489997.822 | 1397177.778 |
| 14 | 489997.991 | 1397178.764 |
| 15 | 489995.106 | 1397179.601 |
| 16 | 489978.653 | 1397183.720 |
| 17 | 489976.626 | 1397175.622 |
| 18 | 490002.466 | 1397169.153 |
| 19 | 490003.280 | 1397168.545 |
| 20 | 490005.012 | 1397167.064 |
| 21 | 490006.687 | 1397165.356 |
| 22 | 490007.991 | 1397163.600 |
| 23 | 490011.789 | 1397156.832 |
| 24 | 490012.802 | 1397153.299 |
| 25 | 490017.515 | 1397108.398 |
| 26 | 490005.624 | 1397073.844 |
| 27 | 490003.064 | 1397058.401 |
| 28 | 490004.674 | 1397025.883 |
| 29 | 490017.019 | 1396527.540 |
| 30 | 490017.827 | 1396519.330 |
| 31 | 490022.122 | 1396504.515 |
| 32 | 490028.156 | 1396491.124 |
| 33 | 490028.720 | 1396491.307 |
| 34 | 490035.561 | 1396476.583 |
| 35 | 490131.063 | 1396339.135 |
| 36 | 490120.587 | 1396331.857 |
| 37 | 490115.885 | 1396338.624 |
| 38 | 490121.487 | 1396342.516 |
| 39 | 490083.842 | 1396396.695 |
| 40 | 490078.240 | 1396392.803 |
| 41 | 490072.851 | 1396400.559 |
| 42 | 490078.453 | 1396404.452 |
| 43 | 490070.588 | 1396415.770 |
| 44 | 490066.443 | 1396412.890 |
| 45 | 490062.154 | 1396419.062 |
| 46 | 490066.300 | 1396421.942 |
| 47 | 490030.687 | 1396473.197 |
| 48 | 490015.893 | 1396505.080 |
| 49 | 490012.329 | 1396517.312 |
| 50 | 489997.045 | 1396513.758 |
| 51 | 489995.218 | 1396516.297 |
| 52 | 489974.524 | 1396501.405 |
| 53 | 489966.366 | 1396483.467 |
| 54 | 489963.956 | 1396483.131 |
| 55 | 489962.732 | 1396475.477 |
| 56 | 489960.558 | 1396470.696 |
| 57 | 489958.579 | 1396365.937 |
| 58 | 489959.396 | 1396342.108 |
| 59 | 489962.298 | 1396310.423 |
| 60 | 489970.378 | 1396240.203 |
| 61 | 489982.451 | 1396162.568 |
| 62 | 490003.834 | 1396143.782 |
| 63 | 489998.094 | 1396137.249 |
| 64 | 489975.293 | 1396156.531 |
| 65 | 489961.961 | 1396243.185 |
| 66 | 489952.875 | 1396324.965 |
| 67 | 489949.690 | 1396360.427 |
| 68 | 489951.487 | 1396467.511 |
| 69 | 489959.360 | 1396484.824 |
| 70 | 489964.157 | 1396492.321 |
| 71 | 489963.005 | 1396492.839 |
| 72 | 489969.141 | 1396506.329 |
| 73 | 489973.000 | 1396509.106 |
| 74 | 489974.250 | 1396507.368 |
| 75 | 490004.405 | 1396529.069 |
| 76 | 490006.266 | 1396526.482 |
| 77 | 489899.971 | 1395521.400 |
| 78 | 489881.998 | 1395535.613 |
| 79 | 489878.318 | 1395530.960 |
| 80 | 489881.166 | 1395528.708 |
| 81 | 489884.283 | 1395524.556 |
| 82 | 489887.478 | 1395522.030 |
| 83 | 489888.724 | 1395523.606 |
| 84 | 489896.718 | 1395517.286 |
| 85 | 489912.627 | 1395553.123 |
| 86 | 489904.407 | 1395549.908 |
| 87 | 489896.783 | 1395540.267 |
| 88 | 489890.508 | 1395545.229 |
| 89 | 489899.475 | 1395556.569 |
| 90 | 489909.713 | 1395560.573 |
| 91 | 489734.076 | 1395992.899 |
| 92 | 489732.587 | 1396007.681 |
| 93 | 489736.183 | 1396008.069 |
| 94 | 489735.504 | 1396014.371 |
| 95 | 489740.884 | 1396014.951 |
| 96 | 489743.644 | 1395989.535 |
| 97 | 489739.552 | 1395989.123 |
| 98 | 489738.925 | 1395992.435 |
| 99 | 489738.828 | 1395993.378 |
| 100 | 489724.208 | 1396388.612 |
| 101 | 489724.424 | 1396373.135 |
| 102 | 489718.830 | 1396373.046 |
| 103 | 489718.712 | 1396381.512 |
| 104 | 489717.883 | 1396381.501 |
| 105 | 489717.785 | 1396388.510 |
| 106 | 489744.321 | 1396384.923 |
| 107 | 489745.208 | 1396384.935 |
| 108 | 489745.139 | 1396389.937 |
| 109 | 489744.251 | 1396389.925 |
| 110 | 489744.128 | 1396398.800 |
| 111 | 489728.561 | 1396398.583 |
| 112 | 489728.700 | 1396388.584 |
| 113 | 489736.504 | 1396388.693 |
| 114 | 489736.641 | 1396378.784 |
| 115 | 489744.405 | 1396378.892 |
| 1* | 490008.180 | 1397026.057 |
| 2* | 490007.060 | 1397033.390 |
| 3* | 490006.480 | 1397035.270 |
| 4* | 490005.780 | 1397048.630 |
| 5* | 490007.290 | 1397058.870 |
| 6* | 490010.010 | 1397070.240 |
| 7* | 490020.630 | 1397103.780 |
| 8* | 490024.930 | 1397110.350 |
| 9* | 490025.399 | 1397110.753 |
| 10* | 490024.589 | 1397118.987 |
| 11* | 490021.540 | 1397116.930 |
| 12* | 490021.040 | 1397122.180 |
| 13* | 490017.970 | 1397147.090 |
| 14* | 490010.110 | 1397168.010 |
| 15* | 490007.010 | 1397171.330 |
| 16* | 490007.010 | 1397174.080 |
| 17* | 490003.660 | 1397174.080 |
| 18* | 489995.930 | 1397177.730 |
| 19* | 489983.830 | 1397180.840 |
| 20* | 489978.215 | 1397181.975 |
| 21* | 489977.183 | 1397177.837 |
| 22* | 489983.240 | 1397176.490 |
| 23* | 489999.150 | 1397171.490 |
| 24* | 490001.907 | 1397169.290 |
| 25* | 490013.121 | 1397150.245 |
| 26* | 490013.940 | 1397146.730 |
| 27* | 490018.100 | 1397117.010 |
| 28* | 490017.452 | 1397109.039 |
| 29* | 490017.364 | 1397107.947 |
| 30* | 490017.180 | 1397105.680 |
| 31* | 490005.585 | 1397073.632 |
| 32* | 489985.288 | 1396148.079 |
| 33* | 489983.970 | 1396157.290 |
| 34* | 489976.000 | 1396155.930 |
| 35* | 490009.637 | 1396521.419 |
| 36* | 490011.587 | 1396521.669 |
| 37* | 490011.807 | 1396519.719 |
| 38* | 490009.817 | 1396519.459 |
| 39* | 490022.847 | 1396500.969 |
| 40* | 490023.657 | 1396501.099 |
| 41* | 490025.347 | 1396497.349 |
| 42* | 490025.567 | 1396496.599 |
| 43* | 490073.150 | 1396400.760 |
| 44* | 490120.730 | 1396337.830 |
| 45* | 490119.920 | 1396337.240 |
| 46* | 490120.510 | 1396336.430 |
| 47* | 490121.320 | 1396337.020 |
| 48* | 490119.920 | 1396333.420 |
| 49* | 490119.230 | 1396334.140 |
| 50* | 490118.350 | 1396335.200 |
| 51* | 490117.760 | 1396336.010 |
| 52* | 489891.230 | 1395521.700 |
| 53* | 489890.510 | 1395522.400 |
| 54* | 489887.920 | 1395525.040 |
| 55* | 489887.200 | 1395525.740 |
| 56* | 489886.500 | 1395525.020 |
| 57* | 489887.220 | 1395524.320 |
| 58* | 489905.720 | 1395559.020 |
| 59* | 489906.250 | 1395558.460 |
| 60* | 489906.980 | 1395559.140 |
| 61* | 489906.725 | 1395559.414 |
| 62* | 489910.790 | 1395554.350 |
| 63* | 489910.120 | 1395555.090 |
| 64* | 489909.380 | 1395554.420 |
| 65* | 489910.050 | 1395553.680 |
| 66* | 489909.780 | 1395555.630 |
| 67* | 489909.100 | 1395556.360 |
| 68* | 489908.370 | 1395555.680 |
| 69* | 489909.050 | 1395554.950 |
| 70* | 489740.170 | 1395991.560 |
| 71* | 489739.990 | 1395992.540 |
| 72* | 489739.010 | 1395992.360 |
| 73* | 489739.190 | 1395991.380 |
| 74* | 489739.870 | 1395992.880 |
| 75* | 489739.780 | 1395993.880 |
| 76* | 489738.790 | 1395993.790 |
| 77* | 489738.880 | 1395992.790 |
| 78* | 489738.410 | 1396009.960 |
| 79* | 489738.280 | 1396010.960 |
| 80* | 489737.290 | 1396010.830 |
| 81* | 489737.420 | 1396009.840 |
| 82* | 489737.900 | 1396013.470 |
| 83* | 489737.770 | 1396014.470 |
| 84* | 489736.780 | 1396014.340 |
| 85* | 489736.910 | 1396013.350 |
| 86* | 489719.230 | 1396373.830 |
| 87* | 489719.190 | 1396374.830 |
| 88* | 489718.800 | 1396374.820 |
| 89* | 489718.820 | 1396373.810 |
| 90* | 489718.720 | 1396380.700 |
| 91* | 489719.200 | 1396380.720 |
| 92* | 489719.160 | 1396381.720 |
| 93* | 489718.160 | 1396381.680 |
| 94* | 489718.160 | 1396381.450 |
| 95* | 489719.180 | 1396382.020 |
| 96* | 489719.170 | 1396383.020 |
| 97* | 489718.170 | 1396383.010 |
| 98* | 489718.180 | 1396382.010 |
| 99* | 489736.340 | 1396388.690 |
| 100* | 489736.130 | 1396398.690 |
| 101* | 489745.170 | 1396388.100 |
| 102* | 489745.150 | 1396389.110 |
| 103* | 489744.460 | 1396389.100 |
| 104* | 489744.470 | 1396388.100 |

Перечень образуемых земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и перечень образуемых частей земельных участков попадающих в границы полосы отвода для строительства линейного объекта: "Распределительный газопровод среднего и низкого давления с. Сухая Буйвола с ГРП № 11, с ГРП № 14, с ШРП № 1, назначение: Производственное. Площадь: общая протяженность (длина) 11413.85 м. Инвентарный номер: 20/296. Литер: ГС. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Петровский район, с. Сухая Буйвола, по ул. Красной, ул. Садовой, ул. Красноармейской, ул. Выездной, ул. Ключевой, ул. Родниковой, ул. Зелёной, ул. Подгорной, ул. Юбилейной" Код стройки 26397-20-1 предоставлены в таблице № 2 и в таблице № 3

Таблица 2. Перечень образуемых земельных участков из земель, находящихся

в государственной или муниципальной собственности

| № п/п | Кадастровый номер квартала | № на чертеже | Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, кв.м | Категория земель образуемого земельного участка | Местоположение образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 26:08:000000 | :ЗУ1 | 26:08:000000:ЗУ1 (11 контуров) | 6293 | Земли населенных пунктов | Ставропольский край, Петровский р-н, с. Сухая Буйвола, по ул.Красной, ул.Садовой, ул.Красноармейской, ул.Выездной, ул.Ключевой, ул.Родниковой, ул.Зелёной, ул.Подгорной, ул.Юбилейной | Коммунальное обслуживание (3.1) |
|  |  | :ЗУ1(1) | 26:08:000000:ЗУ1(1) | 252 |  |  |  |
|  |  | :ЗУ1(2) | 26:08:000000:ЗУ1(2) | 342 |  |  |  |
|  |  | :ЗУ1(3) | 26:08:000000:ЗУ1(3) | 49 |  |  |  |
|  |  | :ЗУ1(4) | 26:08:000000:ЗУ1(4) | 35 |  |  |  |
|  |  | :ЗУ1(5) | 26:08:000000:ЗУ1(5) | 11 |  |  |  |
|  |  | :ЗУ1(6) | 26:08:000000:ЗУ1(6) | 4849 |  |  |  |
|  |  | :ЗУ1(7) | 26:08:000000:ЗУ1(7) | 136 |  |  |  |
|  |  | :ЗУ1(8) | 26:08:000000:ЗУ1(8) | 184 |  |  |  |
|  |  | :ЗУ1(9) | 26:08:000000:ЗУ1(9) | 184 |  |  |  |
|  |  | :ЗУ1(10) | 26:08:000000:ЗУ1(10) | 161 |  |  |  |
|  |  | :ЗУ1(11) | 26:08:000000:ЗУ1(11) | 90 |  |  |  |

Таблица 3. Перечень образуемых частей земельных участков

| № п.п. | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Разрешенное использование земельного учасктка | Правообладатель | Вид права | Категория земель | Площадь ЗУ | Категория земель образуемого земельного участка | Характеристика образуемой части земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 26:08:000000:3552 | Ставропольский край, Петровский р-н, с. Сухая Буйвола, по ул.Красная,ул. Кузнечная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Школьная, подъезд с ул. Школьная на кладбище | для размещения автомобильных дорог | Петровский городской округ Ставропольского края | Собственность, № 26:08:000000:3552-26/017/2018-2 от 09.06.2018 | 26:08:000000:3552/чзу1 (2 контура) | 828 | Земли населенных пунктов | Для размещения газопровода |
|  |  |  |  |  |  | 26:08:000000:3552/чзу1(1) | 752 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26:08:000000:3552/чзу1(2) | 76 |  |  |
| 8 | 26:08:071303:18 | Ставропольский край, Петровский р-н, с. Сухая Буйвола, ул. Садовая, дом 105 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Крюкова Марина Владимировна | Собственность, № 26:08:071303:18-26/017/2017-2 от 17.11.2017 | 26:08:071303:18/чзу1 | 38 | Земли населенных пунктов | Для размещения газопровода |

ТОМ 4

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ.

ТОМ 5

ПРИЛОЖЕНИЯ